## Slide 1: CÔNG TẮC THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN QUA TRỢ LÝ ẢO GOOGLE, WEBSITE HOẶC ỨNG DỤNG ANDROID
Sinh viên thực hiện:
Huỳnh Tấn Thịnh
TRƯỜNG ĐH THÔNG TIN LIÊN LẠC
KHOA CNTT – TÁC CHIẾN KGM
GVHD: Hồ Kim Giàu

## Slide 2: NỘI DUNG 01 02 03 04
TỔNG QUAN
PHÂN TÍCH
THIẾT KẾ
CHƯƠNG TRÌNH
ỨNG DỤNG
DEMO SẢN PHẨM
KẾT LUẬN
HƯỚNG PHÁT TRIỂN
05

## Slide 3: TỔNG QUAN 01
Tổng quan về đề tài

## Slide 4: MÔ TẢ BÀI TOÁN
Ý tưởng
Với sự cải tiến và phát triển mạnh mẽ của công nghệ, các thiết bị, hệ thống thông minh được tạo ra.
Trong tiểu luận này, em đã thiết kế một công tắc thông minh điều khiển các thiết bị điện, phục vụ điều khiển các thiết bị điện thông qua mạng Internet.
Notes: Với sự cải tiến và phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ thì các thiết bị, hệ thống thông minh cũng dần được tạo ra. Các hệ thống điều khiển thông minh được sử dụng rộng rãi trong đời sống, chẳng hạn như các hệ thống thông minh điều khiển thiết bị điện trong nhà. Các hệ thống điều khiển thông minh sẽ không ngừng phát triển, đặc biệt trong thời kỳ mạng Internet đang phát triển rất mạnh mẽ như ngày nay.
Trong tiểu luận môn học này, em thiết kế một công tắc thông minh điều khiển các thiết bị điện một cách tiện lợi. Thông qua Website, trợ lý ảo Google hoặc ứng dụng Android, người dùng có thể điều khiển các thiết bị điện đã kết nối với công tắc và đương nhiên là điện thoại thông minh và công tắc đã được kết nối với Internet. Nếu không có Internet, công tắc thông minh có thể được điều khiển bằng công tắc cảm biến chạm

## Slide 5: CÁC PHƯƠNG THỨC ĐIỀU KHIỂN
ANDROID
WEBSITE
TRỢ LÝ ẢO
Điều khiển thông qua ứng dụng Android
Điều khiển thông qua trang web
Điều khiển thông qua trợ lý ảo Google
CÔNG TẮC
Điều khiển thông qua công tắc cảm ứng chạm

## Slide 6: CÁC THIẾT BỊ CẦN CÓ
Chuẩn bị

## Slide 7
NODEMCU CP2102
Thông số kỹ thuật:
- Chip: ESP8266EX.
- WiFi: 2.4 GHz hỗ trợ chuẩn 802.11 b/g/n.
- Điện áp hoạt động: 3.3V.
- Điện áp vào: 5V thông qua cổng USB.
- Số chân I/O: 11 (tất cả các chân I/O đều có Interrupt/PWM/I2C/One-wire, trừ chân D0).
Đề tài điều khiển thông qua mạng Internet nên ta sẽ cần dùng đến module Wifi, ở đây ta chọn mạch NodeMCU.
Có tổng cộng 2 mạch NodeMCU gồm NodeMCU CP2102 và NodeMCU CH340.
Sử dụng mạch NodeMCU CP2102 là khuyên dùng bởi vì mạch NodeMCU CH340 thường không ổn định và dễ bị chết mạch hơn CP2102.
Thông số kỹ thuật:
- Số chân Analog Input: 1 (điện áp vào tối đa 3.3V).
- Bộ nhớ Flash: 4MB.
- Giao tiếp: Cable Micro USB.
- Hỗ trợ bảo mật: WPA/WPA2.
- Tích hợp giao thức TCP/IP.
- Lập trình trên các ngôn ngữ: C/C++, Micropython, NodeMCU – Lua.

## Slide 8
BOARD TEST MB-102
Bởi vì có nhiều thiết bị được kết nối với nhau, nhưng NodeMCU chỉ có 1 chân 5V là sử dụng chân Vin và một vài chân GND, thế nên ta cần sử dụng đến Board Test.
Thông số kỹ thuật:
- Kích thước: 85x55x10mm.
- Khối lượng: 80g.

## Slide 9
RELAY 4 KÊNH 5V – 220V
Để điều khiển được các thiết bị điện trong gia đình, ta cần sử dụng đến Relay để điều khiển, ở đây ta sử dụng Relay 4 kênh 5V – 220V.
Thông số kỹ thuật:
- Điện áp hoạt động: 5V.
- Ngõ ra Relay tiếp xúc tối đa là AC250V 10A và DC30V 10A.

## Slide 10
BÓNG ĐÈN LED
Sử dụng thêm các bóng đèn led để biết được thiết bị điện nào đang được cấp nguồn điện hoặc không.
Thông số kỹ thuật:
- Kích thước: 3mm.
- Màu: đỏ, xanh, lục, vàng, trắng.

## Slide 11
CẢM ỨNG CHẠM TTP223
Để phòng trường hợp không thể điều khiển qua wifi, ta cần phải có thêm công tắc điều khiển để cấp nguồn điện cho các thiết bị điện. Ở đây, ta dùng cảm ứng chạm điện dung TTP223.
Thông số kỹ thuật:
- IC chính: TTP223B.
- Điện áp hoạt động: 3V – 5V.
- Dòng điện tiêu thụ: 0.025mA.

## Slide 12: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ 02

## Slide 13: LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT ĐỐI VỚI WEBSITE
Sơ đồ

## Slide 14
WEBSITE
Nhận và xử lý request

## Slide 15
WEBSITE
Lấy các giá trị đã lưu

## Slide 16
WEBSITE
Lưu các giá trị

## Slide 17: LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT ĐỐI VỚI ARDUINO
Sơ đồ

## Slide 18
ARDUINO
Kết nối Wifi

## Slide 19
ARDUINO
Nhận và xử lý giá trị cảm ứng chạm

## Slide 20
ARDUINO
Nhận và xử lý giá trị từ Website

## Slide 21
ARDUINO
Xử lý và gửi dữ liệu lên Website

## Slide 22: LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG ANDROID
Sơ đồ

## Slide 23
ỨNG DỤNG ANDROID
Nhập và xử lý giá trị từ Website

## Slide 24
ỨNG DỤNG ANDROID
Xử lý và gửi giá trị lên Website

## Slide 25: TÌM HIỂU “IF THIS THEN THAT” (IFTTT)
Trợ lý ảo

## Slide 26
IF THIS THEN THAT (IFTTT)
Để sử dụng trợ lý ảo Google, ta sử dụng IFTTT (IF THIS THEN THAT).
IFTTT là dịch vụ web trung gian đứng giữa 2 dịch vụ (ví dụ như 2 dịch vụ Website – Google Assistant) để thực hiện tác vụ khi có điều kiện xảy ra.
Để sử dụng IFFTT, ta sẽ đăng nhập tài khoản Google mà ta muốn điều khiển bằng trợ lý ảo Google vào trang ifttt.com. Sau đó, ta tạo lệnh điều khiển.

## Slide 27
IF THIS THEN THAT (IFTTT)
Khi chọn vào IF This, ta tìm kiếm và chọn dịch vụ Google Assistant.
Sau khi chọn dịch vụ, ta sẽ cần phải chọn 4 loại trigger để thực hiện lệnh:
Nói một câu đơn giản.
Nói một câu với 1 số.
Nói một câu với 1 cụm từ.
Nói một câu với 1 số và 1 cụm từ.

## Slide 28
IF THIS THEN THAT (IFTTT)
Sau khi chọn trigger, ta sẽ gõ câu nói để thực hiện lệnh và gõ câu trả lời, mục đích để trợ lý ảo Google phản hồi câu trả lời sau khi lệnh đã được thực hiện.

## Slide 29
IF THIS THEN THAT (IFTTT)
Sau khi hoàn tất, ta chọn Then That để thực hiện công việc ta muốn.
Ở đây, ta chọn dịch vụ Webhooks, bởi vì ta sẽ sử dụng thao tác gửi request đến website mà ta đã tạo được.
Sau khi chọn dịch vụ, ta sẽ nhập URL, Method, Content type & Body để lựa chọn kiểu request ta muốn gửi đến trang web nào.

## Slide 31: SƠ ĐỒ KẾT NỐI
Sơ đồ

## Slide 32
SƠ ĐỒ KẾT NỐI GIỮA NODE MCU VỚI RELAY 4 KÊNH

## Slide 33
SƠ ĐỒ KẾT NỐI GIỮA RELAY 4 KÊNH VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN

## Slide 34
SƠ ĐỒ KẾT NỐI GIỮA NODEMCU, RELAY 4 KÊNH VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN

## Slide 35
SƠ ĐỒ KẾT NỐI GIỮA NODEMCU VÀ TTP223

## Slide 36
SƠ ĐỒ KẾT NỐI GIỮA TẤT CẢ THIẾT BỊ

## Slide 37: CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG 03

## Slide 38: CÁC HÀM XỬ LÝ ĐỐI VỚI WEBSITE
Giải thuật

## Slide 39
WEBSITE
Nhận và xử lý các request
function process(){
$m_switchs = new M_Switch();
$switchs = $m_switchs->getAllData();
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
$input = file_get_contents('php://input');
for($i=0; $i<4; $i++){
$name = $switchs[$i]->name;
if(strpos($input, $name) !== false){
$switchs[$i] = new SW($name, (strpos($input, $name.'on') !== false)?$name."on":$name."off");
}
}
$m_switchs->saveData($switchs);
}
}

## Slide 40
WEBSITE
Lấy các giá trị đã lưu
public function getAllData(){
$this->switchs = array();
$json = file_get_contents();
$dts = json_decode($json);
if($dts!=null){
foreach($dts as $dt){
$switch = new SW($dt->name, $dt->value);
array_push($this->switchs, $switch);
}
}
return $this->switchs;
}

## Slide 41
WEBSITE
Lưu các giá trị
public function saveData($datas){
$fp = fopen('data.json', 'w');
fwrite($fp, json_encode($datas));
fclose($fp);
}

## Slide 42: CÁC HÀM XỬ LÝ ĐỐI VỚI ARDUINO
Giải thuật

## Slide 43
ARDUINO
Kết nối Wifi
void connectWifi(String ssid, String pass){
WiFi.begin(ssid, pass);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
{
delay(500);
Serial.println("Connecting to wifi!");
getTouch();
}
Serial.println();
Serial.println("WiFi connected");
}

## Slide 44
ARDUINO
Nhận và xử lý giá trị cảm ứng chạm
bool getTouch(){
bool touched = false;
Serial.print("Touched: ");
for(int i=0; i<swCount; i++){
if(digitalRead(touch[i])){
swData[i] = !swData[i];
digitalWrite(sw[i], swData[i]);
Serial.print(String(i+1) + " ");
touched = true;
}
}
Serial.print((touched)?"\n":" None\n");
return touched;
}

## Slide 45
ARDUINO
Nhận và xử lý giá trị từ Website
void getDataFromWebsite(){
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
HTTPClient http;
http.begin(dataURL);
int httpCode = http.GET();
if (httpCode == 200) {
Serial.println("Data from website:");
String payload = http.getString();
for(int i=0; i<swCount; i++){
swData[i] = (payload.indexOf("sw"+String(i+1)+"on")!=-1)?true:false;
digitalWrite(sw[i], swData[i]);
Serial.print("sw"+String(i+1)+": "+String(swData[i]?"on":"off"));
Serial.print((i!=swCount-1)?", ":"\n");
}
}else{
Serial.println("Cannot get data from website");
}
http.end();
}else{
connectWifi(ssid, password);
}
delay(delay_1x);
}

## Slide 46
ARDUINO
Nhận và xử lý giá trị từ Website
void sendDataToWebsite(){
if(getTouch()){
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
HTTPClient http;
http.begin(mainURL);
http.addHeader("Authorization", "Basic YWRtaW46YWRtaW4xMjM=");
// "YWRtaW46YWRtaW4xMjM=" is base 64 encode of username:password "admin:admin123"
http.addHeader("Content-Type", "application/json");
String data = "";
for(int i=0; i<swCount; i++){
data += "{\"sw"+String(i+1)+"\":\"sw"+String(i+1)+String((swData[i])?"on":"off")+"\"}";
if(i!=swCount-1){
data+=",";
}
}
data = "[" + data + "]";
Serial.println("Data POST Request:\n" + data);
int httpCode = http.POST(data);
Serial.println((httpCode == 200)?"Send data SUCCESS!":"Send data FAILED!");
http.end();
}else{
connectWifi(ssid, password);
}
delay(delay_1x);
}
}

## Slide 47: CÁC HÀM XỬ LÝ ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG ANDROID
Giải thuật

## Slide 48
ỨNG DỤNG ANDROID
Nhận và xử lý giá trị từ Website
void getDataFromWebsite() throws InterruptedException { do{ String URL = mainServer + dataURI; JsonArrayRequest jsonArrayRequest = new JsonArrayRequest(Request.Method.GET, URL, null, new Response.Listener<JSONArray>() { @Override public void onResponse(JSONArray response) { for (int i = 0; i < 4; i++) { try { JSONObject jsonObject = response.getJSONObject(i); swData[i] = jsonObject.getString("value").contains("on"); sw[i].setChecked(swData[i]); } catch (JSONException e) { e.printStackTrace(); } } }
}, new Response.ErrorListener() { @Override public void onErrorResponse(VolleyError error) { Toast.makeText(getApplicationContext(), "Cannot get data from website!", Toast.LENGTH_LONG).show(); } }); getQueue.add(jsonArrayRequest); Thread.sleep(delayGetData); }while(!sendingData); }

## Slide 49
ỨNG DỤNG ANDROID
Xử lý và gửi giá trị lên Website
void sendDataToWebsite(){ try { String URL = mainServer + mainURI; JSONArray jsonArray = new JSONArray(); for(int i=0; i<4; i++){ JSONObject jsonObject = new JSONObject(); jsonObject.put("name", "sw"+(i+1)); jsonObject.put("value", "sw"+(i+1)+((swData[i])?"on":"off")); jsonArray.put(jsonObject); } final String requestBody = jsonArray.toString(); StringRequest stringRequest = new StringRequest(Request.Method.POST, URL, new Response.Listener<String>() { @Override public void onResponse(String response) { Log.i("VOLLEY", response); } }, new Response.ErrorListener() { @Override public void onErrorResponse(VolleyError error) { Log.e("VOLLEY", error.toString()); } }) { @Override public Map<String, String> getHeaders() throws AuthFailureError { Map<String, String> headers = new HashMap<>(); // "YWRtaW46YWRtaW4xMjM=" is base 64 encode of username:password "admin:admin123"
headers.put("Authorization", "Basic YWRtaW46YWRtaW4xMjM="); return headers; } @Override public String getBodyContentType() { return "application/json; charset=utf-8"; } @Override public byte[] getBody() throws AuthFailureError { try { return requestBody == null ? null : requestBody.getBytes("utf-8"); } catch (UnsupportedEncodingException uee) { VolleyLog.wtf("Unsupported Encoding while trying to get the bytes of %s using %s", requestBody, "utf-8"); return null; } } @Override protected Response<String> parseNetworkResponse(NetworkResponse response) { String responseString = ""; if (response != null) { responseString = String.valueOf(response.statusCode); } return Response.success(responseString, HttpHeaderParser.parseCacheHeaders(response)); } }; sendQueue.add(stringRequest); } catch (JSONException e) { e.printStackTrace(); } }

## Slide 50: CÁC LỆNH XỬ LÝ ĐỐI VỚI IF THIS THEN THAT (IFTTT)
Giải thuật

## Slide 51
IFTTT
Gửi lệnh bật/tắt thiết bị cụ thể

## Slide 52
IFTTT
Gửi lệnh bật tất cả thiết bị

## Slide 53
IFTTT
Gửi lệnh tắt tất cả thiết bị

## Slide 54: SẢN PHẨM ĐẠT ĐƯỢC
KẾT QUẢ

## Slide 55
SẢN PHẨM ĐẠT ĐƯỢC
WEBSITE

## Slide 56
SẢN PHẨM ĐẠT ĐƯỢC
ARDUINO

## Slide 57
SẢN PHẨM ĐẠT ĐƯỢC
ỨNG DỤNG ANDROID

## Slide 58
SẢN PHẨM ĐẠT ĐƯỢC
GOOGLE ASSISTANT

## Slide 59: DEMO SẢN PHẨM 03

## Slide 60: DEMO SẢN PHẨM 04

## Slide 61: KẾT LUẬN HƯỚNG PHÁT TRIỂN 05

## Slide 62
KẾT LUẬN
ƯU ĐIỂM
- Công tắc thông minh hỗ trợ hầu hết mọi nền tảng từ Website đến ứng dụng Android lẫn trợ lý ảo Google.
- Công tắc bật/tắt phản hồi nhanh, độ trễ thấp.
- Giúp người dùng có thể điều khiển công tắc từ xa hoặc rất xa, người dùng có thể bật/tắt công tắc kể cả khi không có ở nhà.
- Ngoài ra, còn có cảm ứng chạm hỗ trợ bật tắt công tắc phòng khi không có mạng Internet.

## Slide 63
KẾT LUẬN
HẠN CHẾ
- Công tắc và thiết bị điều khiển phải thường xuyên kết nối mạng Internet.
- Nếu thay đổi thông tin Wifi thì cần phải nạp lại code.
- Công tắc còn khá to, cồng kềnh.

## Slide 64
HƯỚNG PHÁT TRIỂN
- Hỗ trợ thay đổi thông tin Wifi của công tắc mà không cần nạp lại code.
- Hỗ trợ thêm nhận dạng giọng nói không cần sử dụng trợ lý ảo Google.
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ cho ứng dụng Android và Website.

## Slide 65: CÁM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE